## Slide 1
SSD 技術審查
多寫多讀
混合雲
Y25 結案 × Y26 PoC 決策彙整
從多寫目標，收斂為可交付的 A/S → A/A (RO) 路線

## Slide 2
EXECUTIVE ANSWER
目標不變；交付路線改為 A/S → A/A (RO)
02
TiDB 是 MySQL 相容的主線候選，但依現行架構規劃，A/A 目前仍無法達成目標。
2.06×
TiDB 水平擴展
1 node → 3 node HAProxy；四家最高
0.000%
高併發交易錯誤率
t=128；五輪 range/mean 7.4%
A/S → A/A (RO)
跨區實務終點
A/A 僅保留為條件式長期選項
建議核准：Phase 0 技術補件 + 一個代表性 MySQL 應用 Pilot；通過後才進入跨區。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.2、§2.4、§4

## Slide 3
NORTH STAR
北極星沒變，只有達成方式被證據修正
03
策略層
隔離應用與基礎建設的直接關連，讓應用具備可攜性。
業務層
期待封站或機房維護時，關鍵服務客戶不受影響。
維運層
停機維護是內部作業，不應轉嫁為客戶權益損失。
Y25 原訂
A/A 雙區同時寫
→
Y26 修正
A/S 單寫 + A/A (RO) 就近讀
本交付路線仍待驗收；Failover、staleness 與 fallback 機制的成效，
尚需於產品上線後，結合實際運作情境持續評估。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §0.1–§0.3

## Slide 4
WHY NOT A/A
目前雙活機房架構 (A/A) 仍有阻礙
06
應用組件
Memcache 不支援 A/A mode；OMS 寫檔寄信需改 SMTP。
儲存與網路
NetApp 部分檔案無法轉入；F5 sticky 失效；GCP SLB 無 Ignore-TCP-MSL。
故障域
複本數 (RF) =3 只有 IDC＋EDC 兩個 failure domain，整區故障秒級接手無法科學保證，仍待規劃合理最佳實踐。
專線
Y26 PoC 僅使用 VPN RTT 8.5 ms、探測 190–227 Mbps；正式專線投資與可用性仍待確認。
結論：先把 A/S 與 A/A (RO) 做成可營運能力；雙活機房架構保留為條件式選項。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §1.3、§2.3

## Slide 5
Y25 → Y26
兩年工作把願景逐步轉成可驗收路線
04
2024
先降低單點影響
Service Mesh 與 AC 雲地部署
資料一寫多讀
Y25
驗證跨雲組件
Cloudflare LB 通過
ac-api 測至 STG
Y26
四家資料庫實測
S-BASE、K8s、X-CROSS
Chaos／Failover／Galera 對照
NEXT
分階段交付
Phase 0 → S0 Pilot
→ S1 A/S → S2 A/A-RO
關鍵轉折：Y25 證明應用改造與流量導向可行；Y26 證明資料庫主線與端到端限制。
來源：Y25_多寫多讀POC_摘要、MILESTONES、SLIDE-BRIEF-2026 §1

## Slide 6
CANDIDATE ROLES
四家不是同一賽道：先按協定與使用情境定位
07
TiDB
MySQL
主線
水平擴展、跨區 A/S／就近讀
PXC / Galera
MySQL
對照
單寫、單機房、低延遲
YugabyteDB
PostgreSQL
備選
高關鍵度 PostgreSQL／AI 需求
CockroachDB
PostgreSQL
備選
同上；待需求觸發
公司目前 MySQL 業務占比約 95%；PostgreSQL 路線不與 TiDB 同時展開完整矩陣。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.1；D3 拍板紀錄

## Slide 7
SCALE EVIDENCE
水平擴展不是單一分數：比較單節點到三節點的變化
08
水平擴展倍率 = 三節點 HAProxy tpmC ÷ 單節點 tpmC；>1× 代表本次配置吞吐增加，<1× 代表下降。
資料庫
單節點 tpmC
三節點 tpmC
增減幅
擴展倍率／判讀
Galera
53,791.9
26,166.2
−51%
0.49× 吞吐下降
TiDB
13,064
26,947
+106%
2.06× 擴展倍率最高
YugabyteDB
11,436
15,632
+37%
1.37× 正向擴展
CockroachDB
9,134
15,033
+65%
1.65× 正向擴展
怎麼讀：倍率只回答「增加節點後吞吐如何變化」，不等於產品排名。
本輪觀察：Galera 低延遲仍有優勢；TiDB 在三節點配置的擴展倍率最高。
來源：DISTRIBUTED-DB-SCORING §3.2；數據僅作方向性判讀

## Slide 8
CROSS-REGION EVIDENCE
跨區結果：Placement 策略會改變資料路徑與效能
09
12,526.5
P-A × A/S · TiDB tpmC
IDC 單邊讀寫；threads=128；0 error
31,571.3
P-A × A/A (RO) · GCP 就近讀
read_tpmTotal；全程 0 error
0.158%
P-B × A/A · GCP 錯誤率
雙區寫入；屬不同 workload
TiDB A/S placement 對照 · threads=128
指標
P-A × A/S
P-B × A/S
差異
tpmC
12,526.5
15,107.4
P-B +20.6%
NEW_ORDER p99
677.8 ms
664.4 ms
P-B -2.0%
all-txn error rate
0%
0%
相同
A/S 是目前 workload 定義相同、最適合觀察 placement 差異的對照軸。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.2、§2.4；X-CROSS P-A／P-B 結案報告

## Slide 9
TARGET ROUTE
主線按風險遞進：S0 → S1 → S2；A/A 延後
11
→
→
→
S0
IDC Only
維運、備份、監控
代表性應用 Pilot
S1
IDC + EDC A/S
IDC 主寫
EDC 副本＋切換演練
S2
A/A-RO
EDC 就近讀
staleness＋fallback
S3
A/A
非 DB 阻礙解除
且有雙寫需求才評估
遞進原則：前一階段驗收，是下一階段的進入條件；失敗時能清楚歸因與退場。
S3 不納入規劃
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §3.1–§3.2

## Slide 10
S1 → S2
跨區先證明副本與切換，再開放就近讀
13
S1｜A/S
IDC 主寫；EDC 持副本
•
placement 設定與 readback
•
逐 region 副本存在門檻
•
切換、回切與資料對帳
•
B3：EDC 讀取型工作負載
S2｜A/A-RO
寫入仍在 IDC；EDC 就近讀
•
near-read probe 必須命中 EDC
•
staleness 上限由產品定義
•
read-your-write 與 fallback
•
跨區分斷與恢復演練
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §4.3–§4.4

## Slide 11
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ①｜業務適配與應用改造
14
O 可行 X 不適用或不建議 △ 有條件可行 待測 尚未排入測試矩陣
大類／細項
判讀重點
A MySQL
B TiDB
C YugabyteDB
D CockroachDB
備註
業務｜多寫多讀
雙區同時寫入的適用性
X
O
△
△
需依一致性與重試策略
業務｜跨區 placement
資料可依位置分布
X
O
O
O
Galera 原生受限
業務｜跨區 A/S
單寫加跨區副本
△
O
O
O
需量測切換
業務｜跨區 A/A-RO
跨區就近讀
X
O
O
O
需驗 near-read
業務｜單機房多寫
同城多節點寫入
△
O
O
O
需控制衝突
應用｜協定不變
免改 driver／ORM
O
O
O
O
仍需相容性測試
應用｜SQL／ORM
現行應用語法矩陣
待測
待測
待測
待測
需真實案例
應用｜重試成本
錯誤與重試改造量
高
低
中
中
需依應用驗證
重點：先用業務情境定位候選，再用實際應用相容性決定是否進入 Pilot。
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表；完整權重與證據見 DISTRIBUTED-DB-SCORING.md

## Slide 12
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ②｜效能與可用性
15
數值是已測觀察，不等於跨產品總排名；Failover 時間須先統一量測口徑。
大類／細項
判讀重點
A MySQL
B TiDB
C YugabyteDB
D CockroachDB
備註
效能｜單節點 p99
低併發延遲代表點
37.7ms
597ms
216ms
440ms
同條件代表點
效能｜水平擴展倍率
1 node → 3 node
0.49×
2.06×
1.37×
1.65×
僅作方向判讀
效能｜高併發穩定
t=128 五輪變異
43.2%
7.4%
待補
待補
越低越穩
效能｜錯誤率
all-txn error rate
0.037%
0.000%
待補
待補
須保留來源
跨區｜A/S 吞吐
P-A × A/S，t=128
298.8
12,526.5
12,769.5
10,163.4
tpmC
跨區｜A/A-RO
GCP read_tpmTotal
n/a
31,571.3
56,787.9
41,056.3
P-A
可用｜區域停止復原
現有測試結果
22.2s
39–44s
3.0s
7.0s
口徑仍需統一
可用｜雙寫錯誤率
P-B × A-A，GCP
47.0%
0.158%
0.134%
0.111%
情境不同
重點：TiDB 的擴展與跨區能力較符合主線；低延遲與 failover 仍須依服務情境判讀。
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表；完整權重與證據見 DISTRIBUTED-DB-SCORING.md

## Slide 13
OPERATING MODEL
技術主線、產品服務化、維運後勤可以並行
12
技術主線
S0 IDC Only
→ S1 A/S
→ S2 A/A-RO
每一步有進入條件、驗收與退場。
產品期待
B1 Database Self-Service
B2 DB 申請 CI/CD
B3 EDC 資源活化
B4 Observability
從 S0 起逐步交付。
維運後勤
自控：PITR、Online DDL
協作：相容性與隔離級
原廠：方案、SLA、升級
先建立能力，不預設採購。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §3.1、§3.3、§3.4

## Slide 14
Thanks.

## Slide 15
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ③｜維運後勤與證據缺口
16
這一頁是導入前的必要檢查清單，不把尚未測試寫成已具備能力。
項目
目前狀態
需要補的證據／判讀
PITR／備份還原
待測
需全量、增量、資料對帳與可重複 runbook
Online DDL
待測
量測 tpmC、p99 與影響持續時間
HTAP／分析型負載
TiDB 待測
Galera／YBDB／CRDB 不列入本輪
原廠在地支援
TiDB：24×7 中文 + 台灣 SA
其他方案依需求觸發
既有 DBA 技能承接
MySQL：O／TiDB：△
PostgreSQL 路線需另建能力
SQL／ORM 相容性
四家待測
Phase 0 必須補件
E 大類是目前最大的證據缺口：相容性、PITR／備份還原、Online DDL 完成前，不應提出正式導入承諾。
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表 ③；DISTRIBUTED-DB-SCORING.md §2–§5

## Slide 16
Y25 EVIDENCE
Y25 已解兩個前提，也留下明確邊界
05
應用改造可行
ac-api 完成 ULID／Snowflake 改造；deadlock 與連線錯誤已處理。2026-08-26 TiDB 複測通過。
跨機房分流可行
Cloudflare LB 通過分流與 IP sticky；F5 不符合需求，A/S 流量導向前提已成立。
單寫可以先上線
ATS Pro 因 multi-write deadlock 回到 single write；產品不必等待 A/A 才推進。
代表性邊界
•
僅涵蓋 4 支特定 AC API；流量鏡像到 TiDB 後只剩 113 QPS。
•
「灌入 AC API 總量」因資源調整未執行，不能把 Y25 結果外推為正式容量。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §1.1、§1.5

## Slide 17
DELIVERY BOUNDARY
可以交付的能力，與進入導入前仍需補證的結果分開
10
目前可交付
•
MySQL 協定路線與分散式資料庫架構改造方法
•
水平擴展與高併發穩定
•
跨區 A/S、placement 與副本存在驗證
•
跨區就近讀的測試路徑
•
Kubernetes 部署與資源配額控制
•
原廠在地技術協作入口
進入正式導入前仍需補證
•
端到端 A/A 或整區秒級自動接手
•
SQL／ORM 已全面相容
•
PITR 已可還原、Online DDL 無影響
•
跨區網路成本已用同條件對照單獨量出
•
P-B 高併發下降原因已完成控制實驗確認
•
Failover 數字可跨產品直接排名
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.4.1–§2.4.2

## Slide 18
Y26 CAPABILITY
根據目前 TiDB 評估，可以先完成的事
17
•
跨區資料同步不漏寫、不寫錯：Y25 AC API 複雜寫入場景已完成鏡像驗證。
•
應用不改協定即可接上：MySQL wire；AC API 完成 ID 改造後 TiDB 複測通過。
•
水平擴展與高併發穩定：1 node → 3 node 擴展倍率 2.06×，t=128 錯誤率 0%。
•
跨區 A/S：P-A × A/S 完成，副本存在、placement 與就近讀探測門檻通過。
•
跨區就近讀：P-A × A/A-RO 修正後，GCP read_tpmTotal 31,571.3，全程 0 錯誤。
•
把 EDC 副本轉成讀取型工作負載，逐步建立服務化與原廠協作能力。
來源：refresh/0827_slide.md「根據目前 TiDB 的評估，我們可以完成的事」

## Slide 19
Y26 LIMITS
根據現有架構，仍不能直接宣稱的事
18
架構限制
端到端 A/A、整區秒級自動接手、低延遲場景取代 Galera
證據缺口
SQL／ORM 相容性、PITR、Online DDL、WAN 成本與 failover 跨產品比較
待確認假說
P-B 高併發下降與鎖錯誤相容於跨區鎖競爭，但尚未完成控制實驗
本輪不做
PostgreSQL 路線與 Redis 多寫多讀，待業務需求明確後再排程
結論強度必須與證據等級一致；待測不等於不可行，已測也不等於可直接導入。
來源：refresh/0827_slide.md「根據現有架構，我們不能完成的事」